| Tecnologia – verifica Febbraio 2013 | Nome : _________________________________________ Cognome: ________________________________________ Classe: _________________________________________ |
| --- | --- |

| Elenca le fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Acqua, sole, vento, biomasse, calore interno della terra. Elenca i tipi di centrali che conosci specificando per ognuno: la fonte di energia su cui basano il funzionamento se la fonte e’ di tipo rinnovabile o non rinnovabile in quale forma di energia si presenta la fonte (Es: Centrale idroelettrica. In una centrale idroelettrica la fonte di energia e’ l’acqua in movimento, di tipo rinnovabile. La forma di energia contenuta nell’acqua di movimento e’ di tipo meccanico cinetico.) Termoelettrica a combustibile. Fonte di energia rinnovabile: acqua in movimento. Forma di energia: meccanica cinetica. Geotermica. Fonte di energia rinnovabile: vapore o acqua calda prodotta dalla terra. Forma di energia: termica. Nucleare. Fonte di energia non rinnovabile: uranio 235. Forma di energia: nucleare. Solare a specchi. Fonte di energia rinnovabile: sole. Forma di energia: radiante. Solare fotovoltaica. Fonte di energia rinnovabile: sole. Forma di energia: radiante. Eolica. Fonte di energia rinnovabile: vento. Forma di energia: meccanica cinetica. Descrivi il funzionamento di una centrale termoelettrica a combustibile. Una centrale termoelettrica a combustibile utilizza un combustibile fossile (carbone o un idrocarburo derivato dal petrolio) per produrre calore. Il calore viene utilizzato per produrre vapore. Il vapore ad alta temperatura viene utilizzato per mettere in rotazione una turbina a vapore. Alla turbina a vapore e’ collegato un alternatore, una macchina che trasforma l’energia cinetica di rotazione in energia elettrica sfruttando un principio elettromagnetico. In uscita dall’alternatore l’energia elettrica passa attraverso un trasformatore che alza il livello di tensione fino a migliaia di Volt. Dopo quesat operazione l’energia elettrica viene distribuita attraverso gli elettrodotti. Confronta il funzionamento di una centrale solare a specchi e di una centrale solare fotovoltaica. La centrale solare a specchi e’ formata da molti specchi che convergono l’energia radiante verso un serbatoio posizionato in cima ad una torre. L’acqua all’interno del serbatoio si scalda fino a trasformarsi in vapore. Il vapore viene sfruttato in modo identico a quanto avviene all’interno delle centrali termoelettriche. In una centrale solare fotovoltaica invece l’energia radiante viene convertita in energia elettrica continua attraverso i pannelli fotovoltaici. La corrente elettrica continua viene convetita in corrente alternata attraversa una macchina chiamata alternatore. In uscita dal convertitore essa attraversa un trasformatore ed e’ pronta per il trasporto. Quali tipi di centrali idroelettriche conosci? Confronta le caratteristiche. Ad acqua fluente e a bacino. Le centrali ad acqua fluente utilizzano l’acqua prelevandola da un corso d’acqua e restituendola ad esso subito dopo l’uso. Sono poco impattanti per l’ambiente, poco costose e di semplice realizzazione. Risentono pero’ delle variazioni di portata del corso d’acqua dovute all’avvicendarsi delle stagioni e alle condizioni meteo. Questa irregolarita’ nella portata non consente un dimensionamento ottimale delle turbine e la resa della centrale ne risente. Le centrali a bacino invece richiedono la costruzione di uno sbarramento che formi una riserva di acqua. L’acqua dal bacino artificiale viene portato alla centrale attraverso condutture. L’acqua in arrivo e’ caratterizzata da portata costante. Nel complesso la centrale e’ piu’ complicata e costosa e impattante per l’ambiente poiche’ la diga provoca l’allagamento di terreni altrimenti asciutti e influisce sul microclima. | V F Una biomassa e’ un vegetale coltivato appositamente oppure uno scarto vegetale di lavorazione utilizzabile come combustibile (VERO) V F Un alternatore sfrutta principi elettromagnetici per produrre corrente elettrica continua (FALSO) V F Un alternatore alza il livello di tensione e abbassa il livello di corrente (FALSO) V F La corrente elettrica e’ meno soggetta a perdite durante il trasporto se la sua tensione e’ elevata (VERO) V F In una centrale eolica il rotore fornisce energia cinetica di rotazione per l’alternatore (VERO) V F In una centrale eolica il rotore e’ la parte in movimento (VERO) V F In una centrale nucleare la fissione dell’uranio 235 e’ utilizzata per produrre direttamente energia elettrica (FALSO) V F In una centrale geotermoelettrica il calore interno della Terra e’ utilizzato per ottenere vapore. (VERO) V F In Italia nel 2011 piu’ del 50% dell’energia prodotta proviene da fonti rinnovabili (FALSO) V F In Italia nel 2011 piu’ del 10% di energia viene comprato all’estero (VERO) |
| --- | --- |

- Scegli una centrale a tuo piacimento e spiega quali effetti negativi ha sull’ambiente